دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

گروه مهندسي شهرسازي

صورت تمرينات كلاسي GIS

دانشجويان گرامي

لطفاً براي هريك از تمرين هاي زير كليه فايلهاي مربوطه اعم از (Shape file و Jpgو  , ,mxd Excel و...) را هنگام تحويل همراه داشته باشيد

تحويل تمرينات روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخه هاي 4 و 5 خردادماه 90 در سايت عمران خواهد بود و حضور كليه افراد الزامي است.

در صورت بروز سوال در رابطه با تمرينات زير با خانم مهندس كمالي به نشاني ايميل

ana.kamali84@gmail.com

مكاتبه نماييد.

***********************************************

- تمرينات مربوط به فايل هاي ESRIDATA

- پروژه World

1-آن دسته از شهرهاي دنيا را بيابيد كه جمعيت آنها بين 500هزار تا يك ميليون نفر بوده و پايتخت نيز باشند. صرفاً نام و جمعيت آنها را در قالب يك فايل Excel  خروجي بگيريد.

- پروژه USA

2-نقشه تراكم جمعيتي ايالت هاي (States) كشور امريكا را تهيه نماييد.

***********************************************

- تمرينات مربوط به شهر زنجان:

- تمرينات محله(ترجيحاً محله اي كه براي درس طرح شهرسازي انتخاب كرده ايد):

3-نقشه قدمت ابنيه (عمر بنا) يكي از محله هاي شهر زنجان را تهيه كنيد.

4- نقشه تعداد طبقات يكي از محله هاي شهر زنجان را تهيه كنيد.

5- نقشه كاربري اراضي يكي از محله هاي شهر زنجان را تهيه كنيد.

6- نقشه كيفيت ابنيه يكي از محله هاي شهر زنجان را تهيه كنيد.

- تمرينات شهر:

7- كاربري هاي آموزشي از نوع ابتدايي (دبستان) شهر زنجان را پيدا كنيد. (Select) در شعاع 500 متري اين دبستان ها چند زمين با كاربري « كارگاه و صنعتي» وجود دارد؟ آنها را در روي نقشه با رنگ يا نماد خاصي مشخص كرده و خروجي عكسي بگيريد.

8- كليه كاربري ها آموزشي شهر زنجان (از هر نوع) را انتخاب كرده و آناليزهاي زير را در مورد آنها انجام دهيد:

8-1- نام كليه مراكز آموزشي (از هر نوع) كه در مجاورت بلافصل (همسايگي) آنها حداقل يك كاربري فضاي سبز وجود دارد.

8-2-نام كليه مراكز آموزشي (از هر نوع) كه در مجاورت بلافصل (همسايگي) آنها يك كاربري آموزشي ديگر وجود دارد.

9- سرانه كليه كاربري هاي شهر زنجان را با فرض جمعيت 350هزار نفر براي اين شهر، استخراج كرده و آن را در قالب يك فايل در نرم افزار Excel ارائه دهيد.

10- درصد مساحت هريك از كاربري هاي زير را نسبت به كل مساحت شهر زنجان مشخص نماييد.

10-1- درصد مساحت كل كاربري آموزشي (بدون تفكيك به انواع آن)

10-2-كاربري گورستان

10-3-زراعي + باغات (هر دو باهم بدون تفكيك)

موفق باشيد